## Slide 1: MODELO DE SERVICIOS DE ACCESO de lever
Logo cliente
Lever

## Slide 2: MODELO DE SERVICIOS
MODELO PSA
Categoría | Parámetros | Valores
Tipo de acceso | ID Aplicación PCC Rules 5-Tupla QoS Rating Group | Etiqueta DPI Direcciones IP / Puertos 3GPP QCI Código numérico
Recurso monitorizado |  | Volumen descargado / Tiempo de uso / Fecha límite de uso
Control de consumo |  | Si / No
Medio de pago |  | Factura / Cargo en saldo prepago
Bolsas de recursos | Cantidad de recurso Caducidad Recurrencia Precio Textos Mecanismo de compra | Segundos o Bytes Días, fin de día, fin de mes Recurrente / No recurrente Moneda local Previo a la compra Portal, Implícito por uso, Externo
Notificación fin de crédito | Tipo Texto | SMS, Portal, Bloqueo, Ninguno Para envío SMS
Notificación previa a cargo implícito | Periodo Número de cargos | 0: Siempre, -1: Nunca

## Slide 3: MODELO DE SERVICIOS
Plan A
PaymentMethod=[eWallet, bill]
Service S
PCCRules (RatingGroup, ServiceId, QoS)
DPIRules
CreditPoolNames
Recharge
ResourceType
ResourceAmount (Bytes, Seconds)
Validity (days, endOfDay, endOfMoth…)
PurchaseMethod (portal, external, recurring, implicit, initial)
PoolName
NotifyFlag (%, validity)
OoCAction (Block, Redirect / ValidityTime)
CreditPool A
CreditPool B
Service T
PCCRules (RatingGroup, ServiceId, QoS)
DPIRules
CreditPoolNames
Recharge
ResourceType
ResourceAmount (Bytes, Seconds)
Validity (days, endOfDay, endOfMoth…)
PurchaseMethod (portal, external, recurring, implicit, initial)
PoolName
NotifyFlag (%, validity)
OoCAction (Block, Redirect / ValidityTime)
Recharge
Price / Date
ResourceAmount (Bytes, Seconds)
Validity (days, endOfDay, endOfCicle…)
PurchaseMethod (portal, external, recurring, implicit, initial)
PoolName
NotifyFlag (%, validity)
Recharge
Price / Date
ResourceAmount (Bytes, Seconds)
Validity (days, endOfDay, endOfMoth…)
PurchaseMethod (portal, external, recurring, implicit, initial)
PoolName
NotifyFlag (%, validity)
PLAN
RECARGAS
SERVICIOS
POOLES DE CRÉDITO

## Slide 4: MODELO DE SERVICIOS (I)
Un plan tiene múltiples servicios, que pueden activarse al inicio de la sesión o explícitamente desde una aplicación externa
Cada servicio
  Define unas reglas PCC y en el DPI
  Define una secuencia de pooles de crédito de los que puede extraerse el crédito disponible
  Define el comportamiento cuando no hay crédito (envío de SMS, redirección a Portal)
  Define una serie de recargas de crédito
    Tipo y cantidad de recurso
    Precio
    Pool de crédito que rellena
    Validez, que aplicará a todo el pool de crédito
    Tipo de adquisición
      Explícita: Desde el portal
      Externa: Disponible para aplicaciones externas
      Recurrente: Se renuevan automáticamente en cada ciclo
      Implícita: Se compran automáticamente cuando el cliente no tiene saldo
      Inicial: Se compra automáticamente cuando el cliente contrata el plan
    Flag de notificación: Define si la adquisición de la recarga marca el flag que indica que no se debe realizar cargo implícito sin aviso previo por portal cautivo
Varios servicios pueden devolver crédito del mismo “credit pool”, y en ese caso se reporta al GGSN este hecho (G-S-U-Pool-Reference AVP)
Un mismo servicio puede tomar crédito de varios “credit pools”, con determinada prioridad

## Slide 5: MODELO DE SERVICIOS (ii)
Tipos de recargas  Las propiedades se trasladan a la bolsa
  Prepago/Pospago: Los primeros no pueden tener saldo negativo
  Forma de adquisición
    Inicial, por uso, recurrente, portal, externa
Los servicios pueden tener un calendario asociado, que define “tags” para cada franja horaria
Cada recarga (y por consiguiente cada bolsa) define los tags que trata. Si el valor de este campo es nulo, trata cualquier tag
Todas las bolsas tienen una fecha de validez
  Fin del ciclo mensual, o
  Caducidad

## Slide 6: PROCESADO DE UN CDR
Start u obtención de crédito disponible
  Generar el crédito recurrente si es necesario
  Ordenar los créditos no expirados por fecha de validez
  Retornar el crédito de la primera bolsa disponible. Añadir el tiempo de gracia aleatorio.
  Si no hay crédito disponible, evaluar si se debe realizar una recarga implícita
    Si se realiza con éxito, devolver el crédito generado
Descuento de crédito
  Si el servicio tiene franjas horarias, romper el evento en trozos
  Para cada trozo, descontar progresivamente el tiempo / bytes, recorriendo los eventos con la política definida por el servicio (orden fijo o por fecha de expiración)
    Escribir el CDR del fragmento
    Eliminar el crédito si está agotado o expirado

## Slide 7: PUBLICIDAD
Un CaptureSet define una URL de redirección, así como fechas de inicio y fin
Un cliente puede estar asociado a uno o mas CaptureSets en el array CaptureSets

## Slide 8: POSPAGO CON PAGO POR USO Descripción
Quota mensual de volumen
Cuando se excede, el usuario comienza a pagar por uso
  Bolsas de horas con adquisición y cargo implícitos
  Se avisa al usuario con un portal previamente
  También puede adquirir bolsas explícitas de diferentes cantidades

## Slide 9: POSPAGO CON PAGO POR USO MODELADO
PostpaidFullInternetPPU X GB
PaymentMethod=bill
FullInternet
RatingGroup=1, QoS=HighBW
DPIRules = none
CreditPoolNames = FullInternetRecurring, FullInternetPurchases
RecurringRecharge
Price = 0
ResourceAmount = X GB
Validity=endOfCicle
PurchaseMethod = recurring
PoolName=FullInternetRecurring
NotifyFlag=100%, infinite
OoCAction=Redirect, VT
FullInternetRecurring
PPURecharge
Price = $P
ResourceAmount = 100 MB
Validity=1 Day
PurchaseMethod = implicit
PoolName=FullInternetPurchases
NotifyFlag=X%, 1day
PortalRechargeX
ResourceType = Bytes
ResourceAmount = X GB
Validity=X Days
PurchaseMethod = explicit
PoolName=FullInternetPurchases
NotifyFlag=100%, infinite
FullInternetPurchases
PortalRechargeX
Price = $PP
ResourceAmount = X GB
Validity=X Days
PurchaseMethod = explicit
PoolName=FullInternetPurchases
NotifyFlag=100%, infinite

## Slide 10: Postpago con pago por uso
En PSA los créditos se almacenan en la base de datos de clientes
GGSN solicita reglas PCC al PCRF
UDB almacena un solo servicio con RG=1
PCRF descarga regla con RG y QCI de velocidad alta
GGSN solicita crédito al OCS, que está disponible en la bolsa recurrente (FullInternetRecurring)
PCRF
GGSN/
PDGW
DPI
UDB
PORTAL
1
2
1
2
3
Dentro de quota
3
4
OCS
4
eWallet
Recurrente mensual

## Slide 11: Postpago con pago por uso
Cuando se agota el crédito, el OCS devuelve OoC debido a que la bolsa recurrente fijó el valor del flag de notificación a “true”
En la segunda petición de crédito se compra la bolsa de pago por uso, pues el flag de notificación ya ha sido reseteado.
GGSN solicita rodaja a OCS, pero el crédito de la bolsa recurrente está agotado
OCS responde con OoC, FUA=redirect, VT pequeño, ya que el flag de notificación está activo
El cliente es redireccionado al portal: Se muestran bolsas y notificación de cargo implícito
Portal actualiza flag de notificación en UDB
Siguiente petición de quota transcurrido VT
Cargo pospago (anotación de CDR de compra). Se devuelve quota a GGSN
PCRF
GGSN/
PDGW
DPI
UDB
PORTAL
1
Usuario alcanza la quota del plan
1
OCS
2
3
eWallet
2
3
4
4
5
6
5
6
Recurrente mensual

## Slide 12: Postpago con pago por uso
El portal actualiza también el flag de notificaciones, indicando que no se realice un cargo implícito cuando se agote la bolsa
Si el cliente tenía crédito disponible y estaba navegando, la bolsa adquirida se comenzará a consumir más tarde
La prioridad de consumo es por fecha de caducidad: Se consume primero de la bolsa que caducará antes
El cliente accede al portal y selecciona una opción de recarga
Se genera crédito de recurso en la UDB
Petición de reautorización
OCS genera RAR hacia GGSN
El GGSN genera un CCR que devuelve la quota asignada
El cliente puede navegar inmediatamente
PCRF
GGSN/
PDGW
DPI
UDB
PORTAL
1
Recarga desde el portal
OCS
2
3
eWallet
1
2
4
5
5
3
4
Recurrente mensual
Bolsa

## Slide 13: POSPAGO CON BAJADA DE QOS (SIN AVISO)
Quota mensual de volumen
Cuando se excede, el usuario recibe una velocidad menor
  El cliente puede adquirir bolsas (topup) para recuperar su velocidad

## Slide 14: POSPAGO CON BAJADA DE Qos MODELADO
PostpaidFullInternetFUP X GB
PaymentMethod=bill
FullInternet
RG=1, QoS=HighBW
DPIRules = none
CreditPoolNames = FullInternetRecurring, FullInternetRecharges
RecurringRecharge
Price = 0
ResourceAmount = X GB
Validity=endOfCicle
PurchaseMethod = recurring
PoolName=FullInternetRecurring
NotifyFlag=100%, infinite
OoCAction=Redirect, VT, sendSMS
FullInternetRecurring
PortalRechargeX
ResourceType = Bytes
ResourceAmount = X GB
Validity=X Days
PurchaseMethod = explicit
PoolName=FullInternetPurchases
NotifyFlag=100%, infinite
FullInternetPurchases
PortalRechargeX
Price = $PP
ResourceAmount = X GB
Validity=X Days
PurchaseMethod = explicit
PoolName=FullInternetPurchases
NotifyFlag=100%, infinite
FullInternetLowBW
RG=100, QoS=LowBW
DPIRules = none
CreditPoolNames = none
Servicio sin control de crédito, siempre activo

## Slide 15: Postpago con bajada de Qos (SIN AVISO)
Todo el tráfico es asociado al RG=1 (prioridad mayor). Por el momento el RG=100 no tiene ningún papel
GGSN solicita reglas PCC al PCRF
UDB almacena dos servicios
  RG=1, crédito recurrente mensual, QoS alta
  RG=100, sin control de crédito, QoS baja
PCRF activa ambas PCC rules
GGSN solicita crédito para RG=1 y cliente navega
PCRF
GGSN/
PDGW
DPI
UDB
PORTAL
1
2
1
2
3
Dentro de quota
3
4
OCS
4
eWallet
Recurrente mensual

## Slide 16: Postpago con bajada de Qos (sin aviso)
No es necesario tratar eventos OoC, involucrar al PCRF o escribir campos “ad hoc” en la UDB
En la siguiente sesión el PCRF continuará bajando las dos PCC rules pero sólo se activará una de ellas (la de velocidad baja)
GGSN solicita rodaja a OCS, pero el crédito de la bolsa recurrente está agotado
OCS responde con OoC, FUA=nothing, VT hasta fin de mes
La PCC rule de menor velocidad se toma en consideración inmediatamente y el cliente sigue navegando pero a velocidad baja
PCRF
GGSN/
PDGW
DPI
UDB
PORTAL
1
Usuario alcanza la quota del plan
1
OCS
2
3
eWallet
2
3
Recurrente mensual

## Slide 17: Postpago con bajada de Qos (sin aviso)
En sesiones posteriores, el PCRF baja de nuevo dos PCC rules y el cliente tiene saldo para el servicio de RG=1, de manera que navega a velocidad alta
El cliente accede al portal y selecciona una opción de recarga
Generación crédito de recurso en la UDB y de CDR (para cargo pospago)
Petición de reautorización
OCS genera RAR hacia GGSN. El GGSN genera un CCR que devuelve la quota asignada para el servicio de RG=1
El cliente navega a velocidad alta
PCRF
GGSN/
PDGW
DPI
UDB
PORTAL
1
Topup desde el portal
OCS
2
3
eWallet
1
2
4
5
5
3
4
Recurrente mensual
Bolsa

## Slide 18: Postpago con bajada de Qos (sin aviso)
Si el cliente inicia una sesión nueva en el periodo de facturación, la situación es análoga a la del primer caso (dentro de quota)
Si el cliente estaba navegando con una bolsa, si la expiración de ésta es anterior al crédito recurrente, el saldo se descontará de la bolsa.
El VT para el RG=1 expira, y el OCS solicita crédito de nuevo
El OCS genera al vuelo el crédito recurrente para el mes en curso y devuelve la quota disponible al OCS
PCRF
GGSN/
PDGW
DPI
UDB
PORTAL
1
Renovación de la quota
OCS
2
eWallet
2
1
Recurrente mensual

## Slide 19: POSPAGO TEMÁTICO TIEMPO/VOLUMEN  PAGO POR USO Descripción
El cliente puede utilizar ciertas aplicaciones hasta una determinada quota de volumen mensual
Para el resto de aplicaciones, y también para las aplicaciones “temáticas” cuando se agota la quota recurrente, se emplea un esquema de pago por uso y bolsas
  Se avisa al usuario con un portal previamente a realizar el cargo
  Bolsas de varias cantidades

## Slide 20: POSPAGO TEMÁTICO TIEMPO/VOLUMEN  PAGO POR USO MODELADO
PostpaidSocial X GB
PaymentMethod=bill
SocialInternet
QoS=HighBW
DPIRules = social, RG=101
CreditPoolNames = SocialRec, SocialPurch
SocialRecurringRecharge
Price = 0
ResourceAmount = X GB
Validity=endOfCicle
PurchaseMethod = recurring
PoolName=SocialInternet
NotifyFlag=0%
OoCAction=Redirect, VT
SocialRec
SocialPPURecharge
Price=$PPU
ResourceAmount = X GB
Validity=X Days
PurchaseMethod = implicit
PoolName=SocialInternetPurch
NotifyFlag=X%, 1 day
SocialPurch
SocialPortalRechargeY
Price = $$
ResourceAmount = Y GB
Validity=Y Days
PurchaseMethod = explicit
PoolName=SocialInternetPurch
NotifyFlag=100%, infinite
OtherThanSocialInternet
QoS=HighBW
DPIRules = OtherThanSocial, RG=102
CreditPoolNames = SocialPurch
OoCAction=Redirect, VT

## Slide 21: POSPAGO TEMÁTICO TIEMPO/VOLUMEN  PAGO POR USO
El PCRF baja siempre dos servicios para este plan, que se traducen en una regla PCC para el GGSN (asociada al servicio SocialInternet) y dos reglas en el DPI (clasificación y control de crédito para rating groups 101 [social] y 102 [resto])
GGSN y DPI solicitan reglas PCC al PCRF
UDB almacena dos servicios
  RG=101 para ciertas aplicaciones, crédito recurrente mensual
  RG=102 para resto de aplicaciones
GGSN obtiene una sola regla con velocidad alta
DPI obtiene dos reglas, para tráfico temático (RG= 101) y fuera de tema (RG=102)
DPI solicita crédito disponible para ambos rating groups
PCRF
GGSN/
PDGW
DPI
UDB
PORTAL
1
2
1
2
3
Dentro de quota
3
5
OCS
4
eWallet
Recurrente mensual
5
4

## Slide 22: POSPAGO TEMÁTICO TIEMPO/VOLUMEN  PAGO POR USO
Tras realizar N compras implícitas, el cliente es redireccionado al portal cuando se queda sin crédito
El cliente navega fuera de tema y solicita crédito para el rating group 102
El OCS detecta que no hay crédito disponible y adquiere una bolsa de PPU
El OCS devuelve la quota al DPI, que permite la navegación
PCRF
GGSN/
PDGW
DPI
UDB
PORTAL
1
2
2
Cliente navega fuera de tema
3
1
OCS
eWallet
Recurrente mensual
3

## Slide 23: POSPAGO TEMÁTICO TIEMPO/VOLUMEN  PAGO POR USO
Los dos servicios activos usan el mismo Pool de quota. El DPI se encarga de renovar la quota cuando la suma de consumo llegue al umbral
El DPI solicita crédito al OCS. La quota temática está agotada pero hay crédito disponible en bolsas para navegación fuera de tema
El OCS devuelve la quota para RG=101, compartida con la asignada al RG=102 (mismo identificador G-S-U-Pool-Reference), y fecha de validez igual al fin de ciclo del cliente
PCRF
GGSN/
PDGW
DPI
UDB
PORTAL
1
2
2
Cliente alcanza la quota temática
1
OCS
eWallet
Recurrente mensual
3

## Slide 24: POSPAGO TEMÁTICO TIEMPO/VOLUMEN  PAGO POR USO
Los dos servicios activos usan el mismo Pool de quota. El DPI se encarga de renovar la quota cuando la suma de consumo llegue al umbral
Cuando se sobrepasa la fecha de validez de la quota asignada para el RG=101 el DPI vuelve a pedir quota
PCRF
GGSN/
PDGW
DPI
UDB
PORTAL
1
2
2
Cliente alcanza la quota temática
1
OCS
eWallet
Renovación
Quota
3

## Slide 25: Degradado de color PRINCIPAL de La presentación
R 70 G 231 B 255
R 193 G 247 B 255
R 132 G 239 B 255
R 0 G 176 B 202
R 0 G 132
B 151
R 0 G 88 B 101
1
2
3
4
5
6
1
5
6
4
3
2
Color principal de la presentación

## Slide 26
Nombre Apellido Apellido Departamento / Área de negocio alias@indra.es Avda. de Bruselas 35 28108 Alcobendas, Madrid España T +34 91 480 50 00 F +34 91 480 50 80 www.indracompany.com